## Slide 1: Применение адаптивных пищевых добавок производства Ariva Spice

## Slide 2: В ассортименте компании большой выбор комплексных функциональных пищевых и ароматических добавок Обобщив многолетний производственный опыт, а также результаты исследований российских ученых в области пищевой химии, наша компания создала специальные адаптивные добавки для переработки проблемных видов мясного сырья. Разработана серия добавок для переработки сырья с пороками автолиза PSE, RSE, DFD, а также для рецептур с большим содержанием жировой ткани, мяса механической обвалки и замороженного мяса длительного хранения.

## Slide 3
Технология применения
фосфатных смесей для рецептур из нормального мясного сырья
Ariva Spice 130 | Ariva Spice 160
Фосфатосодержащая смесь без вкусо-ароматической составляющей для вареных колбас с выходом 130-140%. | Фосфатосодержащая добавка без вкусо-ароматической составляющей для вареных колбасных изделий с выходом 150-160%.
Мясное сырье с рН 5,8 – 6,2 | Мясное сырье с рН 5,8 – 6,2 Готовый продукт с увеличенным выходом
1 -1,2 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:8-10, закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье. | 1,2 -1,5 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:10, закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье.

## Slide 4
Технология
применения функциональных смесей для переработки сырья с пороками автолиза, различного термического состояния и химического состава
Ariva Spice РК 1 | Ariva Spice РК 2 | Ariva Spice MDM | Ariva Spice Fat | Ariva Spice Cold
для рецептур мясного сырья c пороком автолиза PSE (рН ниже 5,5) | для рецептур мясного сырья c пороком автолиза DFD (рН выше 6,5) | для рецептур с использованием мяса механической и ручной обвалки | для рецептур со значительным содержанием жировой ткани | для рецептур с использованием замороженного сырья длительного хранения
1-1,5 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:6-7, 0 закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье | 1 -1,5 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:7-8,0 закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье | 1-1,5 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:7-8,0 закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье | 1-1,2 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:6-7,0 закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье | 1-1,5 % по отношению к массе основного сырья, при уровне гидратации 1:6-7,0 закладывается в фарш на начальной стадии куттерования, на нежирное сырье

## Slide 5
Эмульгаторы и стабилизаторы
для улучшения консистенции текстуры и увеличения выхода готовой продукции
Ariva Spice Стабилизатор 900 | Ariva Spice Эмульгатор | Ariva Spice Мульти 5 | Ariva Spice Мульти 10
Стабилизатор консистенции с высокими стабилизирующими свойствами | Эмульгатор для всех видов колбасных изделий, реструктурированных ветчин, паштетов и белково - жировых эмульсий( БЖЭ) | Функциональная добавка на основе молочных сывороточных белков, обеспечивающая повышение выхода мясных продуктов | Функциональная белковая добавка на основе молочных сывороточных белков, обеспечивающая повышенный выход мясных продуктов
В сухом виде 1:20, производство гелей, БЖЭ, гранул Рекомендуется для продуктов не требующих повторного разогрева: ветчины, в/к и полукопченые колбасы | В сухом виде от 0,8 до 1,5 кг при гидратации 1:20 Рекомендуется для продуктов повторного разогрева: сосиски, сардельки, шпикачки, колбаски -гриль | Водосвязывание 1:7 Жиросвязывание 1:5:5 Рекомендуется для эмульгированных продуктов с увеличенным выходом | Водосвязывание 1:10 Жиросвязывание 1:7:7 Рекомендуется для предотвращения бульоно-жировых отеков под оболочкой
Вкусо-ароматические смеси
для вареных колбасных изделий, полукопченых и варено-копченых колбас, сырокопченых и сыровяленных колбас и продуктов, полуфабрикатов, деликатесов и ветчин, консервов

## Slide 6
Специальные добавки для производства мясной продукции
«Ariva Spice Шпик» функциональная смесь для производства имитационного шпика и мясных гранул | «Ariva Spice Мульти ПФ» функциональная смесь для производства натуральных и рубленых полуфабрикатов | «Ariva Spice Цитрин К» консервант, сохранитель свежести, антиокислитель, регулятор кислотности | «Ariva Spice Dеl» смесь для производства сырокопченых и сыровяленых мясных продуктов и продуктов из мяса птицы
Соотношение компонентов «Ariva Spice Шпик» : жировое сырье : вода – 1:5:20 (для шпика) 1:10:20 – для гранул _____________________ созревание в холодной камере Т 2-40С 1,5 – 2 часа | Соотношение эмульсии смесь «Ariva Spice Мульти ПФ» : жир сырье - вода 1 : 2 : 25 _____________________ в фарш для пельменей эмульсию вносят от 15 до 40%. | Дозировка 0,2-0,3 % по отношению к массе основного сырья _____________________ сохраняет свежесть продукта до 20 дней | Дозировка «Ariva Spice Del» добавляется в рассол при производстве цельномышечных мясо продуктов 10-12 % _________________ сокращения сроков созревания

## Slide 7
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!